## Slide 1
PHÂN BIỆT NGUYÊN ÂM VÀ KHOẢNG LẶNG - TÌM TẦN SỐ CỦA KHUNG HỮU THANH DỰA VÀO PHỔ BIÊN ĐỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
BÁO CÁO MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Giáo viên hướng dẫn : TS. Ninh Khánh Duy
Sinh viên thực hiện : Huỳnh Văn Thạnh
MSSV : 123190109
lớp : 19PFIEV3

## Slide 2
vth20
Phân biệt nguyên âm khoảng lặng dùng ACF.
Thuật toán 1

## Slide 3
Đỉnh cục bộ
>= Ngưỡng
Bắt đầu
Chuẩn hoá
Sơ đồ thuật toán
Chia khung
Tìm đỉnh cục bộ
của khung
Cực đại cục bộ
>= Ngưỡng
Nguyên âm
true
false
Khoảng lặng
Dùng ACF với từng khung
Tìm ngưỡng
vth20

## Slide 4
Thuật toán tìm ngưỡng.
Hàm findThreshold.
- Tìm ngưỡng dựa trên giá trị trung bình của min và max các mẫu trong một khung. sau đó lấy giá trị trung bình của tất cả các khung.
Kết quả:
- File 30FTN : 0.15421
- File 42FQT : 0.14007
- File 44MTT: 0.10002
- File 45MDV: 0.10223
vth20

## Slide 5
Kết quả.
file 30FTN
Sai số tuyệt đối: 0.01 (s)

## Slide 6
file 42FQT
Sai số tuyệt đối: 0.05 (s)
Kết quả.

## Slide 7
Sai số tuyệt đối: 0.023 (s)
file 44MTT
Kết quả.

## Slide 8
file 45MDV
Sai số tuyệt đối: 0.036 (s)
Kết quả.

## Slide 9
Kết luận.
- Thuật toán cho ra kết quả tương đối chính xác, tuy nhiên vẫn còn chênh
lệch nhiều ở một số biên trong file 42FQT và 45MDV.
Nguyên nhân: do thuật toán chọn ngưỡng và thuật toán lọc dãy F0 tìm được bằng ACF chưa được tối ưu.

## Slide 10
Xác định F0 của tín hiệu tiếng nói dựa trên phổ biên độ.
Thuật toán 2

## Slide 11
Bắt đầu
Chuyển khung sang của sổ hamming
Sơ đồ thuật toán
Tính fft trên
từng khung
Tính trung bình
khoảng cách các hài
F0
duyệt qua 50 đỉnh hài đầu tiên
Tìm các peaks
bằng findpeak
vth20

## Slide 12
Chọn số điểm fft
N_FFT = 512

## Slide 13
Chọn số điểm fft
N_FFT = 1024

## Slide 14
Chọn số điểm fft
N_FFT = 2048

## Slide 15
Ý tưởng tìm F0
- Lấy trung bình các khoảng cách của 50 đỉnh hài tìm được đầu tiên.
- Với điều kiện khoảng cách giữa các đỉnh hài lớn hơn 2.

## Slide 16
Kết quả
Thuật toán 2

## Slide 17
file 30FTN
Dữ liệu chuẩn: F0mean: 233.2, F0std: 11.6
Dữ liệu tính được: F0mean: 191.12, F0std: 9.72
=> sai số tương đối của F0mean = 18%.
=> Sai số tương đối của F0std = 16.2%.

## Slide 18
file 42FQT
Dữ liệu chuẩn: F0mean: 242.7, F0std: 8.5
Dữ liệu tính được: F0mean: 193.63, F0std: 12.35
=> sai số tương đối của F0mean = 20.21 %.
=> Sai số tương đối của F0std = 45.29 %.

## Slide 19
file 44MTT
Dữ liệu chuẩn: F0mean: 125.7, F0std: 8.5
Dữ liệu tính được: F0mean: 175.65, F0std: 15.71
=> sai số tương đối của F0mean = 39.7 %.
=> Sai số tương đối của F0std = 84.4 %.

## Slide 20
file 45MDV
Dữ liệu chuẩn: F0mean: 177.8, F0std: 5.7
Dữ liệu tính được: F0mean: 183.32, F0std: 9.23
=> sai số tương đối của F0mean = 3.1 %.
=> Sai số tương đối của F0std = 61.93 %.

## Slide 21
Nhận xét
- Độ chính xác ở mức khá.
- Phụ thuộc nhiều vào số điểm FFT.
- Khó xác định F0 trong trường hợp tín hiệu xuất hiện nhiều peak ảo.
=> Cần nâng cấp Thuật toán 1 và có thêm thuật toán lọc peak ảo và điều chỉnh các tham số khác để cho kết quả tốt hơn.
- Bị mất nhiều dữ liệu để tính F0 do kết quả thuật toán 1.

## Slide 22
THANK YOU!
16/11/2021.
vth20